## Slide 1
BÁO CÁO PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Cảnh báo sớm khí CO & NO₂
bằng Edge AI
Mô hình 1D-CNN chạy trực tiếp trên ESP32-S3, theo QCVN 03:2019/BYT
Dự án Smart Air · Tháng 9/2026
94,2%
đợt CO được báo trước
100%
đợt NO₂ được báo trước
≈ 4 ms
mỗi lần suy luận trên chip
Notes: Giới thiệu phần AI: hệ thống cảnh báo sớm khí CO và NO2 chạy ngay trên thiết bị. Ba con số bên phải là kết quả chính trên bộ dữ liệu đánh giá xây dựng từ các dataset đã công bố.

## Slide 2
Bài toán: báo động truyền thống luôn đến muộn
Mục tiêu: cảnh báo TRƯỚC khi nồng độ vượt ngưỡng an toàn
Nguy cơ thường trực
CO và NO₂ từ bếp gas, than tổ ong, khí thải động cơ, cháy âm ỉ — không màu, khó nhận biết.
Thiết bị hiện nay báo muộn
Chỉ báo động khi nồng độ ĐÃ vượt ngưỡng — lúc người trong phòng đã bị phơi nhiễm.
Giải pháp đề xuất
Dự đoán nồng độ trung bình 15 phút (STEL) sẽ vượt ngưỡng QCVN trong 10 phút tới.
Chạy ngay trên thiết bị
Suy luận trên ESP32-S3: không cần mạng, phản hồi tức thời, dữ liệu không rời thiết bị.
Khoảng thời gian vàng
STEL là trung bình trượt 15 phút, nên khi khí tăng nhanh, STEL cần vài phút mới đuổi kịp.
6,5 phút
thời gian báo trước trung vị với CO
12,7 phút
thời gian báo trước trung vị với NO₂
Notes: Nêu vấn đề: thiết bị đo thông thường chỉ báo khi đã vượt ngưỡng. Hệ thống của nhóm dự đoán trước 10 phút, và chạy hoàn toàn trên thiết bị.

## Slide 3
Chuẩn đánh giá: QCVN 03:2019/BYT
Đánh giá theo nồng độ trung bình theo thời gian, không theo giá trị tức thời
CO
STEL 15 phút
34,92 ppm
40 mg/m³
TWA 8 giờ
17,46 ppm · 20 mg/m³
NO₂
STEL 15 phút
5,31 ppm
10 mg/m³
TWA 8 giờ
2,66 ppm · 5 mg/m³
Quy đổi mg/m³ → ppm ở 25 °C, 1 atm: C(ppm) = C(mg/m³) × 24,45 / M
Ba mức cảnh báo
0
An toàn
Không vượt, không có dấu hiệu sắp vượt
1
Cảnh báo sớm
Dự đoán STEL vượt ngưỡng trong 10 phút tới · còi 3 tiếng dài
2
Vượt ngưỡng
STEL hoặc TWA đo được đã vượt · còi 4 tiếng rất dài
Notes: QCVN 03:2019/BYT dùng STEL 15 phút và TWA 8 giờ. Hệ thống có ba mức; mức 1 cảnh báo sớm là đóng góp chính của phần AI.

## Slide 4
Kiến trúc xử lý trên thiết bị
Toàn bộ chuỗi chạy trên ESP32-S3, mỗi 10 giây một lần quyết định
Thu thập
CO, NO₂, nhiệt độ, độ ẩm mỗi 5 giây
Tiền xử lý
Preheat, gộp 10 s, STEL, TWA, ngoại suy
Suy luận AI
1D-CNN INT8 trên cửa sổ 20 phút
Quyết định
AI hoặc ngoại suy hoặc luật QCVN, có chống nhiễu
Phản hồi
Còi tại chỗ + trạng thái lên MQTT
Ba lớp bảo vệ
Luật QCVN đảm bảo không bỏ sót khi đã vượt ngưỡng · Ngoại suy bắt các đợt tăng đều · AI nhận diện mẫu tăng phức tạp. Mô hình lỗi hoặc không qua tự kiểm tra thì chỉ tắt AI — hai lớp còn lại vẫn chạy.
Notes: Luồng xử lý năm bước. Nhấn mạnh thiết kế ba lớp bảo vệ: an toàn ngay cả khi mô hình AI gặp sự cố.

## Slide 5
Mô hình 1D-CNN tối ưu cho vi điều khiển
4 lớp tích chập stride 2 + 2 lớp kết nối đầy đủ, lượng tử hoá INT8
Input
120×8
Conv1D 16
60×16
Conv1D 24
30×24
Conv1D 32
15×32
Conv1D 32
8×32
Dense 16
16
Dense 2
p(CO), p(NO₂)
8 kênh vào: nồng độ, STEL 15 phút và STEL ngoại suy của CO/NO₂ (chuẩn hoá log₂(1 + x/ngưỡng)), nhiệt độ, độ ẩm
12.186
tham số
20,9 KB
kích thước INT8
2 khí
một mô hình duy nhất
Notes: Kiến trúc nhỏ gọn: bốn lớp tích chập stride 2 giảm dần chiều dài chuỗi, không cần pooling. Chuẩn hoá theo ngưỡng giúp một mô hình xử lý cả CO và NO2.

## Slide 6
Dữ liệu huấn luyện và đánh giá
Đánh giá độc lập trên bộ dữ liệu xây dựng từ 3 dataset đã công bố
Huấn luyện
Mô phỏng vật lý nguồn phát, thông gió, nhiễu chéo và mất dữ liệu; đặc tính cảm biến hiệu chỉnh theo dữ liệu thật đo từ thiết bị.
300
ngày train
80
ngày VAL
150
ngày TEST
80
ngày OOD
Đánh giá — dataset đã công bố
UCI Air Quality
De Vito et al., 2008 · CC BY 4.0
Nền CO, NO₂, nhiệt độ, độ ẩm đo đồng thời
Mendeley Indoor Fire
Vorwerk et al., Fire 2023 · CC BY 4.0
Sự cố CO thật: xả CO, khí thải, cháy; nhiễu chéo
Kashtan et al. 2024
Science Advances · CC0
Sự cố NO₂ thật khi đun bếp gas trong nhà
Notes: Mô hình huấn luyện trên dữ liệu mô phỏng vật lý được hiệu chỉnh theo dữ liệu thiết bị. Để đánh giá khách quan, nhóm xây dựng bộ dữ liệu độc lập từ ba dataset đã công bố, không dùng khi huấn luyện.

## Slide 7
Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá
Chuẩn hoá đơn vị, ghép nhiều nguồn và gắn nhãn theo QCVN
1
Chuẩn hoá đơn vị
mg/m³, µg/m³, ppbv → ppm
2
Tạo nền
UCI tháng 6–9, nội suy 1 giờ → 5 giây
3
Nhúng sự cố thật
Điều chỉnh đỉnh STEL 0,3–4× ngưỡng
4
Nhúng nhiễu chéo
Cồn, xịt khử mùi, keo xịt tóc
5
Mô phỏng cảm biến
Trễ, sai số, nhiễu, lượng tử hoá
6
Gắn nhãn QCVN
STEL, TWA, sắp vượt trong 10 phút
100
ngày dữ liệu, độ phân giải 5 giây
259
sự cố CO và NO₂ được nhúng
139
sự cố vượt ngưỡng QCVN
C(ppm) = C(mg/m³) × 24,45 / M M(CO) = 28,01 · M(NO₂) = 46,01 g/mol
Notes: Sáu bước xây dựng: chuẩn hoá đơn vị về ppm, tạo nền từ UCI, nhúng sự cố thật từ Mendeley và Kashtan với biên độ trải cả dưới và trên ngưỡng, nhúng nhiễu chéo, mô phỏng cảm biến và gắn nhãn QCVN.

## Slide 8
Phương pháp đánh giá
Các chỉ số phân loại chuẩn, ở hai cấp độ, kèm kiểm định thống kê
Theo bước 10 giây
Mỗi bước là một mẫu. Nhãn = STEL thật vượt ngưỡng trong 10 phút tới.
Accuracy · Precision · Recall · F1 · MCC · AUROC · PR-AUC
Theo đợt vượt ngưỡng
Mỗi đợt nguy hiểm là một sự kiện — sát với trải nghiệm người dùng.
Recall (báo trước) · Precision · F1 · Báo nhầm/ngày
Mô hình INT8
Đánh giá đúng phiên bản chạy trên chip
Bootstrap 95%
1.000 lần lấy mẫu lại theo ngày
Kiểm định McNemar
So sánh cặp AI và ngoại suy từng đợt
Notes: Đánh giá ở hai cấp: từng bước 10 giây như bài toán phân loại, và từng đợt vượt ngưỡng như trải nghiệm người dùng. Mọi số liệu tính trên mô hình INT8, có khoảng tin cậy và kiểm định thống kê.

## Slide 9
Kết quả trên tập kiểm tra (150 ngày)
Mô hình phân biệt gần như hoàn hảo; hệ thống báo trước phần lớn các đợt
AUROC
0,996 CO
0,993 NO₂
F1 mô hình
94,3% CO
84,3% NO₂
Báo trước
91,9% CO
100% NO₂
Chart: Tỉ lệ đợt vượt ngưỡng được báo trước (%)
| Luật QCVN | Ngoại suy + luật | AI + luật | Hệ thống đề xuất
CO | 25.3 | 70.7 | 89.9 | 91.9
NO₂ | 21.6 | 100 | 94.6 | 100
Notes: AUROC 0,996 với CO và 0,993 với NO2. So với luật QCVN truyền thống chỉ báo trước 25,3% đợt CO, hệ thống báo trước 91,9%.

## Slide 10
Kết quả trên bộ dữ liệu từ dataset đã công bố
Sự cố khí thật, khí hậu khác dữ liệu huấn luyện — hệ thống vẫn giữ hiệu quả cao
Chart: Tỉ lệ đợt vượt ngưỡng được báo trước (%)
| CO | NO₂
Luật QCVN (không AI) | 13.5 | 36.8
Hệ thống đề xuất | 94.2 | 100
94,2%
đợt CO được báo trước
88,2%
F1-score theo đợt với CO
100%
đợt NO₂ được báo trước — không bỏ sót
×7,0
số đợt CO báo trước so với luật truyền thống
Notes: Trên 100 ngày dữ liệu với 139 sự cố vượt ngưỡng từ dataset công bố, hệ thống báo trước 94,2% đợt CO và toàn bộ đợt NO2.

## Slide 11
AI mang lại giá trị có ý nghĩa thống kê
So sánh cặp từng đợt CO giữa mô hình AI và phương pháp ngoại suy (kiểm định McNemar)
Tập kiểm tra
21
đợt chỉ AI báo trước
2
đợt chỉ ngoại suy báo trước
p = 6,6·10⁻⁵
p < 0,001: khác biệt có ý nghĩa
Nguồn khí mới (OOD)
17
đợt chỉ AI báo trước
1
đợt chỉ ngoại suy báo trước
p = 1,4·10⁻⁴
p < 0,001: khác biệt có ý nghĩa
Kết hợp tối ưu
AI và ngoại suy phát hiện những nhóm đợt khác nhau. Kết hợp cả hai trên dataset công bố:
78,8%
chỉ ngoại suy
94,2%
AI + ngoại suy + luật
Notes: Kiểm định McNemar trên từng đợt CO: AI báo trước nhiều đợt mà ngoại suy bỏ lỡ, khác biệt có ý nghĩa thống kê cả trên tập kiểm tra và nguồn khí mới. Trên dataset công bố, kết hợp AI với ngoại suy nâng tỉ lệ báo trước rõ rệt.

## Slide 12
Triển khai trên ESP32-S3
Kiểm chứng trên bo mạch thật: kết quả trùng khớp mô hình gốc
20,9 KB
mô hình INT8
≈ 4 ms
mỗi lần suy luận
7,7 KB
bộ nhớ tính toán
100%
mức cảnh báo khớp
Kịch bản CO chạy trên bo mạch (433/433 bước khớp mô hình gốc)
0:00
Bắt đầu
30:00
AI bắt đầu chạy
40:00
Cảnh báo sớm
47:20
Vượt ngưỡng
72:00
Kết thúc
Báo trước 7 phút 20 giây — lúc cảnh báo, STEL mới đạt 40% ngưỡng và luật truyền thống vẫn báo "an toàn"
Notes: Mô hình chỉ 20,9 KB, suy luận khoảng 4 ms. Chế độ phát lại trên bo mạch cho kết quả trùng khớp 100% với mô hình gốc; kịch bản CO được báo trước hơn 7 phút.

## Slide 13
Kết luận
Hệ thống cảnh báo sớm CO/NO₂ theo QCVN 03:2019/BYT chạy hoàn toàn trên ESP32-S3
AUROC 0,996 (CO) và 0,993 (NO₂); AI cải thiện có ý nghĩa thống kê (p < 0,001)
Trên dataset công bố: báo trước 94,2% đợt CO và 100% đợt NO₂
20,9 KB, 4 ms/lần suy luận, kiểm chứng trùng khớp trên bo mạch thật
Hướng phát triển
Thí nghiệm thực địa với khí chuẩn và máy đo tham chiếu
Tinh chỉnh ngưỡng NO₂ theo dữ liệu vận hành
Mở rộng dữ liệu huấn luyện cho khí hậu điều hoà, mùa khô
Lưu trạng thái cảnh báo lên máy chủ để theo dõi dài hạn
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!
Notes: Tổng kết bốn kết quả chính và các hướng phát triển.